沈阳市食品过度包装监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取，随机数一般可使用掷骰子等方法产生。

对食品包装的抽样，应在食品生产企业成品库内或者食品销售场所的待销食品中抽取。

在食品生产企业进行抽样时，应同时检查食品的包装成本和销售价格比率，并填写《食品包装成本与销售价格登记表》。在食品销售单位进行抽样时，不对该项目进行检查。如果对该项目有疑问，可延伸至该产品的生产企业进行检查。

对同一品种、同一包装样式的食品，抽样数量为2件（其中1件为检验样品，1件为备用样品）。

2 检验依据

表1  GB 23350-2009要求的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 适用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装空隙率 | GB 23350-2009/附录A | GB 23350-2009/4.2.1 | 生产、流通领域 |
| 2 | 包装层数 | GB 23350-2009/附录B | GB 23350-2009/4.2.1 | 生产、流通领域 |
| 3 | 包装成本与 销售价格比率 | GB 23350-2009/附录C | GB 23350-2009/4.2.2 | 生产领域 |

注：除2022年8月15日及以后生产的月饼和粽子。

表2  GB 23350-2021要求的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 适用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装空隙率 | GB 23350-2021/5.3.2、5.4.1 | GB 23350-2021/4.1 | 生产、流通领域 |
| 2 | 包装层数 | GB 23350-2021/5.5 | GB 23350-2021/4.2 | 生产、流通领域 |
| 3 | 包装成本 | GB 23350-2021/5.6 | GB 23350-2021/4.3 | 生产领域 |
| 4 | 混装要求 | / | GB 23350-2021/4.4 | 生产、流通领域 |

注：仅适用于2022年8月15日及以后生产的月饼和粽子。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 23350   《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2判定原则

检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。若检验项目全部符合质量要求，判定被抽查产品所检项目未发现不合格。